ETAPAS DO PROCEDIMENTO

Veterinários e Docentes Colocar os EPIs recomendados, imediatamente ao derramamento do quimioterápico. Remove-lo com plástico ou papel absorvente. Despreza-lo no saco identificado como lixo hospitalar. Colocar sobre o local onde a medicação foi derramada, a solução de bicarbonato de sódio a 8,4% e deixá-la agir por 5 minutos. Remover a solução de bicarbonato com a compressa. Passar outra compressa embebida no álcool 70%, no local onde o quimioterápico foi derramado. Em caso de contaminação pessoal, seguir o Procedimento Operacional Padrão sobre as normas para uso de quimioterápico.

PERIODICIDADE

Em caso de derramamento acidental de quimioterápico

FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

 Kit de derramamento.

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES

Toda unidade que administra o Quimioterápico (QTA) deverá conter 1 Kit de derramamento armazenado em local de fácil acesso aos profissionais.  O kit de derramamento do QTA, deverá conter: avental impermeável, duas luvas de procedimento, máscara facial com filtros, óculos com proteção lateral, duas compressas, dois plásticos absorventes com capacidade de 250ml cada um, um saco identificado como lixo tóxico, frasco de bicarbonato de sódio 8,4% e álcool a 70% e a norma e rotina de intervenções frente ao derramamento acidental do QTA.  As intervenções necessárias frente ao acidente serão de responsabilidade do profissional que propiciou o derramamento do QTA, seja durante o manuseio, administração ou transporte do mesmo. .

ANEXOS